New Holland Construction präsentiert eine neue Generation von Mobilbaggern

New Holland präsentiert mit der Serie B PRO eine neue Generation von Mobilbaggern. Die drei neuen Modelle mit ihrem Einsatzgewicht von 15 bis 19 Tonnen überzeugen durch eine hohe Präzision mit brandneuen Steuerungen und eine beeindruckend leichte Bedienung und Wartung. Alle drei Modelle bieten ein professionelles Leistungspaket für maximale Produktivität und Zuverlässigkeit bei niedrigen Betriebskosten:

- Hohe Produktivität und exzellente Hubleistung bei maximaler Leistung, Geschwindigkeit und Stabilität

- Hohe Präzision mit brandneuen, gründlich getesteten Steuerungen

- Einfache Bedienung und außergewöhnlicher Komfort mit einer zweckmäßigen Anordnung der Bedienelemente

- Überragende Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit leicht vom Boden aus erreichbaren Wartungspunkten und neuer Diagnose-Software

- Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit durch umfassende Belastungstests

Schnell, leistungsstark und stabil

Die Mobilbagger der Serie B PRO verfügen über einen leistungsstarken FPT-Motor, der mit seinem großen Hubraum ein hohes Drehmoment für maximale Leistung bietet. Ergänzt wird diese Leistung durch ein 3-Pumpen-Hydrauliksystem zur Optimierung der  Schwenkbewegungen. Das System ist mit einer separaten Schwenkpumpe ausgestattet, um eine Beeinträchtigung der Schwenkleistung durch andere Hydraulikfunktionen auszuschließen und so einen höheren Wirkungsgrad und schnellere Arbeitsspiele zu gewährleisten. Durch den großen Hubraum und das 3-Pumpensystem wird der Verschleiß deutlich verringert und die Zuverlässigkeit der Maschine erhöht.

Jedes Modell wird mit drei verschiedenen Stiellängen angeboten. Die Stiele wurden komplett überarbeitet und bieten im Vergleich zu Vorgängermodellen eine 5% höhere Losbrechkräfte. Die automatische Powerboost-Funktion sorgt mit einer Druckverstärkung auf bis zu 370 bar bei Bedarf für Höchstleitungen. Das neue Design der Serie B PRO optimiert die Gewichtsverteilung und verringert den Überstand des Oberwagens. Das bewirkt eine maximale Stabilität bei gleichbleibend hohen Hubleistungen an Front und Heck. Die Kombination dieser verschiedenen Merkmale garantiert die überragende Hubleistung des Mobilbaggers.

Die neuen ZF-Hochleistungsachsen überzeugen mit einer exzellenten Traktion und einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 35 km/h, was ein zügiges Umsetzen der Maschine von einer Baustelle zur nächsten erlaubt. Ferner sorgen die Hochleistungsachsen und die größere Bodenfreiheit der Serie B PRO für eine höhere Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer.

Brandneue Steuerung für höchste Genauigkeit und Einsatzflexibilität

Das elektrohydraulische System wurde komplett überarbeitet und basiert jetzt auf einer einzigen integrierten CPU, die die drei Controller in den Vorgängermodellen ersetzt. Die neu entwickelte Software maximiert die Einsatzverfügbarkeit der Maschine und gibt eindeutige Diagnosen aus. Sowohl das neue System als auch die Software haben die anspruchsvollen Testverfahren erfolgreich durchlaufen und gewährleisten eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

Mit dem 3-Pumpensystem kann der Fahrer bei jeder Belastung mehrere unabhängige Bewegungen gleichzeitig ausführen. Die proportionale Steuerung und die neuen kraftsparenden Bedienelemente, die über Hebel mit langen Wegen verfügen, ergänzen die herausragenden Eigenschaften der Serie B PRO bei Einsätzen, die eine besonders hohe Genauigkeit erfordern, wie z. B. bei Planierarbeiten.

Die Serie B PRO ist ein echtes Beispiel für Multifunktionalität. Der Fahrer hat die Wahl zwischen verschiedenen Betriebsmodi für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Die verstellbare Schwenkgeschwindigkeit ermöglicht eine Anpassung der Leistungs- und Bremskraft an die Betriebsbedingungen. Bei Sondereinsätzen kann der Schwenkbremsmodus über einen speziellen Schalter permanent aktiviert werden. Ist besonders hohe Präzision erforderlich, kann der Fahrer den Planiermodus über den linken Joystick aktivieren. Für die Steuerung der Durchfluss- und Druckregelung im Anbaugerät kann der Fahrer einfach bis zu 12 verschiedene Einstellungen speichern. Mit dem Anbaugeräte-Management, der proportionalen Steuerung und einer Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen wurde die Serie B PRO für die Verwendung mit den verschiedensten Anbaugeräten konzipiert und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Einfache Bedienung und höchster Komfort kombiniert mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Die zweckmäßige Anordnung der Steuerelemente in der Kabine ist auf eine intuitive und komfortable Bedienung der Maschine ausgerichtet. Mit dem neuen Armaturenbrett, das über einen LCD-Monitor und einen Bildschirm für die Rückfahrkamera verfügt, hat der Fahrer jederzeit die volle Kontrolle über die Maschine. Die rationelle Anordnung der Steuerungen erleichtert die Bedienung der Maschine. So wurden beispielsweise die Fahrsteuerungen, wie der Fahrmodus, der Kriechgang, Gangwechsel und die Achsenverriegelung, auf einem Schalterblock an der Lenksäule zusammengefasst. Die Schiebereglerfunktion für das Schild und die Stabilisatoren befinden sich zusammen mit der Fahrtrichtungssteuerung auf dem rechten Joystick. Der Betriebsmodus und der vereinfachte Schwingbremsmodus lassen sich einfach auswählen.

Die geräumige Kabine mit dem pneumatischen, beheizten Sitz und den großen Glasflächen bietet einen äußerst bequemen Arbeitsplatz mit einer ausgezeichneten Rundumsicht, die durch eine Rückfahrkamera weiter optimiert wird. Mit einem ROPS- und FOPS-Schutz und der hohen Stabilität der Serie B PRO profitiert der Fahrer von einem sicheren Arbeitsplatz, an dem er sich voll und ganz auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Die komfortable Kabine und die intuitiven Steuerungen ermöglichen eine hohe Produktivität und reduzieren die Belastung an langen Arbeitstagen.

Einfache Wartung für eine maximale Einsatzverfügbarkeit und höchste Zuverlässigkeit

Alle wichtigen Wartungspunkte wurden zusammengefasst und sind leicht vom Boden aus zugänglich, so dass sich alle täglichen Wartungsarbeiten leicht und schnell ausführen lassen. Die nebeneinander angeordneten Kühlelemente garantieren eine zuverlässige Kühlleistung und sind besonders leicht zu reinigen. Das Frontgitter schützt die Kühlelemente vor Staub und verlängert somit die Reinigungsintervalle.

Die hohe Wartungsfreundlichkeit und die besondere Sorgfalt, die bei der Entwicklung auf die Haltbarkeit der wichtigsten Bauteile, von den Hochleistungsachsen bis hin zur Löffelschwinge verwendet wurde, und die neuen Konstruktionsmerkmale, wie die elektrohydraulische Steuerung und das 3-Pumpen-Hydrauliksystem, garantieren eine exzellente Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Mobilbagger der Serie B PRO. Das belegen mehrere tausend Stunden erfolgreich durchgeführter Belastungstests.

Mobilbagger Serie B PRO – Technische Daten der neuen Modelle:

WE150B PRO		WE170B PRO		WE190B PRO

Nennleistung (ISO):		90 kW		105 kW			118 kW

Max. Fördermenge

der Hauptpumpe:		280 l/min	288 l/min		288 l/min

Separate Schwenkpumpe:		70 l/min		72 l/min			101 l/m

Zugkraft:			86 kN		92 kN			112 kN

Max. Geschwindigkeit:		35 km/h		35 km/h			35 km/h

Grabkraft am Tieflöffel:		99,5 kN		112 kN			136 kN

Grabkraft am Stiel:		72,9 kN		73,8 kN			91 kN

Einsatzgewicht PL (mit Schild):	15,6 t		17,2 t			18,6 t

Einsatzgewicht P2AL

(Schild & Stabilisatoren):	16,4 t		18,0 t			19,5 t

Turin, 9. November 2012

Von unserer Website können Sie Texte, Videos und Bilddateien in hoher Auflösung (JPG 300 DPI, CMYK) zu dieser Pressemeldung herunterladen: www.newholland-tools.com/press-kit

New Holland Construction ist ein weltweiter Hersteller und Full Liner von Maschinen für die Erdbewegung mit einem Netz von 800 Vertragshändlern und mehr als 2.100 Standorten in 100 Ländern. Das Unternehmen vereint die Leistungsstärke und die Ressourcen einer weltweiten Organisation in den Bereichen Handel, Industrie und Finanzen. Als Anbieter zahlreicher Traditionsmarken verkauft New Holland Qualitätsprodukte auf dem neuesten Stand der Technik, die alle geltenden Sicherheitsnormen und Umweltvorschriften einhalten. New Holland Construction ist eine Marke der CNH Global N.V., einer Tochtergesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Fiat Industrial S.p.A. (Fi.Mi).

Weitere Informationen finden Sie online unter  www.newholland.com

Pressekontakte

C2 Marketing für ALARCON & HARRIS

Lutz Holthaus

Tel: +49 (0)2392 913 465

Tel: +49 (0)2392 913 464

E-Mail: presseservice@c2marketing.de