Pressemitteilung

Der neue SportContact 6 – Höchstleistung bei Handling, Grip und Sicherheit

- Super-Sportreifen mit neuer Mischung, Profiltechnologie und Konstruktion

- Trockenhandling, Lenkpräzision und Hochgeschwindigkeitstauglichkeit legen deutlich zu

- Nachfrage im Segment der 19- bis 23-Zöller steigt weiter, Freigaben namhafter Fahrzeughersteller erwartet

Hannover, im September 2015. Mit dem neuen SportContact 6 stellt Continental einen neuen Super-Sportreifen für das Höchstleistungssegment vor, der im Vergleich mit dem Vorgänger-modell vor allem beim Handling, der Lenkpräzision und der Hochgeschwindigkeitseignung deutlich zulegen kann. Um diese Fortschritte – teilweise bis zu 14 Prozent an Mehrleistung – auf die Straße zu bringen, haben die Techniker in Hannover die chemische Zusammensetzung der Lauffläche, das Profildesign sowie die Reifenkonstruktion „neu erfunden“. Ab sofort stehen 41 Dimensionen für Felgen mit Durchmessern von 19 bis 23 Zoll zur Verfügung.

Hoch-Grip-Mischung: „Black Chili“ sorgt für optimale Verzahnung mit der Straße

Um dem neuen SportContact 6 einen weiteren Leistungszuwachs mit auf den Weg zu geben, haben die Chemiker des Reifenspezialisten Continental die „Black Chili“ genannte Laufflächen-mischung weiterentwickelt. Beim neuen SportContact 6 sorgen zwei Faktoren für höchste Haftung bis in den Grenzbereich: Die Gummimischung ist so abgestimmt, dass sie sich mit der Rauigkeit der Straße verzahnt. Gleichzeitig sorgen kurzzeitige Verbindungen auf atomarer Ebene zwischen der Reifenmischung und der Fahrbahnoberfläche für hohe Adhäsion – sie wirken ähnlich wie kleine Saugnäpfe auf der nanoskopischen Ebene. Beide Faktoren sorgen für höchste Haftung in allen Richtungen – beim Bremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen sowohl auf nasser wie auch auf trockener Fahrbahn.

Profil-Design: Abstützende Blöcke für perfektes Handling

Um besonders präzises Handling und schnelle Lenkansprache zu erreichen, setzen die Reifen-designer von Continental auf eine neuartige Force Vectoring-Technologie zur optimalen Übertragung der Kräfte. Diese Technologie setzt auf unterschiedliche Profilelemente an den Innen- und Außenseiten des Reifens sowie in der Reifenmitte. Dabei sorgen je nach Reifengröße drei oder vier Mittelrippen sowie die Innenschulter des Reifens für höchste Kraftübertragung in Querrichtung, wodurch auch die direkte Übersetzung von Lenkbefehlen auf den Asphalt spürbar verbessert wird. Da die am Reifen auftretenden Kräfte beim Kurven fahren an der Reifenaußenseite höher sind als an der Reifeninnenseite, sind die Flanken der Rippen auch asymmetrisch gestaltet. So wird die Stabilität der Rippen gestärkt und es können höhere Kräfte übertragen werden. Bei der Gestaltung der Außenschulter haben die Reifendesigner die unterschiedlichen Blockelemente zu einer größeren Einheit  zusammengefasst. Große Profilblöcke an der Außenseite sind mit verschränkten Elementen in einer zweiten Blockreihe verbunden. So können sich die Profilblöcke beim schnellen Kurven fahren gegeneinander abstützen und die hohen Querkräfte bestens übertragen.

Neuer Festigkeitsträger Aralon 350: Höchste Sicherheit bis 350 km/h

Der neue SportContact 6 von Continental ist bis zu 350 km/h freigegeben. Daher muss er nicht nur beim Bremsen, Handling und in der Fahrstabilität perfekte Leistung bringen, sondern auch seine Konstruktion muss auf diese extremen Geschwindigkeiten und die dabei entstehenden enormen Fliehkräfte am Reifen hin angepasst werden. Die Continental-Ingenieure haben daher eine neuartige Konstruktion erfunden, die die hohen Kräfte am Reifen bändigt und so für höchste Fahrsicherheit sorgt. Dazu nutzen sie den neuartigen, eigens für den SportContact 6 entwickelten Werkstoff „Aralon 350“, eine Kunstfaser, in der zwei Garne aus starkem Aramid und ein Garn aus flexiblem Nylon eng miteinander verwoben sind. Diese Faser ist – in Gummi eingebettet – unter der Lauffläche als so genannte Spulbandage platziert. Diese aufwändige Konstruktion wirkt wie ein zusätzlicher Stahlgürtel und bietet ein kontrolliertes, sicheres Verhalten der Reifenkontur auch bei Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h.

Die Leistungsübersicht: Bis zu 14 Prozent Entwicklungsfortschritt

Mit dem neuen SportContact 6 hat Continental einmal mehr deutliche Fortschritte im Vergleich zu dem schon sehr guten Vorgängermodell ContiSportContact 5 P erzielt. So konnte die Lenkpräzision um 14 Prozent gesteigert werden, das Fahrverhalten beim Handling auf trockener Strecke legte um elf Prozent zu. Das Grip-Niveau bei Fahrten auf Rennstrecken wurde um vier Prozent verbessert, bei den Nässeeigenschaften insgesamt liegt der neue SportContact 6 zwei Prozent über dem hohen Niveau des Vorgängermodells. Zusätzlich erreichen Laufleistung und Komfort jeweils um sieben Prozent verbesserte Leistungseigenschaften.

Erste Freigabe eines Fahrzeugherstellers

Mit dem neuen Sommerreifen schreibt Continental die Erfolgsgeschichte seiner Hochleistungsreifenfamilie fort. Der neue Super-Sportreifen passt vor allem auf reine Sportler wie Audi R8 oder Porsche 911 sowie sehr sportlich abgestimmte Wagen wie BMW 5er oder Mercedes AMG. Auch die passende Bereifung für den elektrisch angetriebenen Tesla S hat der Reifenhersteller im Programm. Bei der Käufergunst geht Continental von weiter zunehmender Bedeutung des Marktsegmentes aus und rechnet gerade in den Größen des neuen SportContact 6 mit jährlichen Marktzuwächsen von knapp zehn Prozent. Ein erstes Qualitätssignet hat der neue Hightech-Pneu bereits erhalten: Honda hat den Reifen bereits vor der offiziellen Einführung für den neuen Civic Type R freigegeben und einen Rundenrekord auf der Nordschleife am Nürburgring erzielt. Weitere Freigaben namhafter Fahrzeughersteller sind in Vorbereitung.

Continental auf der IAA 2015
Auf der IAA 2015 zeigt Continental in Halle 5.1, Stand A 08 die Bausteine für das Auto der Zukunft. Dazu gehört neben dem neuen Supersportreifen SportContact 6 ein fotorealistisches 3D-Kino, in dem man den Dialog zwischen Mensch und Fahrzeug und das automatisierte Fahren erleben kann. Unter dem Motto "Sommer der Innovationen“ erfahren Interessierte mehr über neue Funktionen für mehr Sicherheit, Umweltschutz und Komfort. Abgerundet wird der Messeauftritt von einem Forum mit zahlreichen Veranstaltungen über Chancen für zukünftige Mitarbeiter.

Wir freuen uns während der Pressetage über Ihren Besuch.

Continental AG
Continental entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Reifenhersteller, Automobilzulieferer und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2014 mit seinen fünf Divisionen Reifen, Chassis & Safety, Interior, Powertrain und ContiTech einen Umsatz von rund 34,5 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 205.000 Mitarbeiter in 53 Ländern.

www.continental-corporation.de

Division Reifen
Die Division Reifen verfügt heute über 24 Produktions- und Entwicklungs-Standorte weltweit. Das breite Produktportfolio sowie kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Als einer der weltweit führenden Reifen-hersteller hat die Reifen-Division 2014 mit mehr als 47.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 9,8 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Pkw-Reifen
Continental zählt zu den führenden Pkw-Reifen-Herstellern in Europa und ist in Erstausrüstung und Ersatzgeschäft insgesamt der viertgrößte Pkw-Reifen-Hersteller weltweit. Der Fokus für die Produkt-entwicklung der Premium-Marke Continental liegt auf der Optimierung aller sicherheitsrelevanten Eigenschaften bei gleichzeitig minimiertem Rollwiderstand.
www.continental-reifen.de

Medien-Datenbank
www.mediacenter.continental-corporation.com

| Kontakt: Alexander Bahlmann Leiter Öffentlichkeitsarbeit Pkw-Reifen Continental AG Division Reifen Büttnerstraße 25, 30165 Hannover Telefon: +49 (0) 511 938 2615 Fax: +49 (0) 511 938 2455 alexander.bahlmann@conti.de www.continental-reifen.de | Klaus Engelhart Pressesprecher Pkw- / Zweiradreifen DACH Continental AG Division Reifen Büttnerstraße 25, 30165 Hannover Telefon: +49 (0) 511 938 2285 Fax: +49 (0) 511 938 2455 klaus.engelhart@conti.de www.taraxagum.de |
| --- | --- |