| Comunicato Stampa News Lamborghini Aventador LP 700-4: più efficienza con la disattivazione cilindri e l'innovativo sistema stop-start Sant’Agata Bolognese, 27.09.2012. Con soluzioni tecnologiche d’avanguardia la Lamborghini Aventador LP 700-4 rafforza il suo ruolo di leadership tra le supercar sportive: un innovativo e velocissimo sistema stop-start dotato di supercap per l’accumulo di energia elettrica nonché il sistema di disattivazione cilindri quando il motore funziona a carico parziale fanno risultare una significativa riduzione di consumi di carburante. Inoltre l’Aventador Model Year 2013 si distingue per la presenza di nuove possibilità di personalizzazione. Per il nuovo sistema stop-start dell'Aventador la Casa di Sant'Agata utilizza una tecnologia d'avanguardia assoluta e finora inedita nel mondo dell'automobile: l'energia elettrica per riaccendere il motore dopo una fase di arresto (p.e. al semaforo) è fornita da cosiddetti supercap, condensatori che hanno capacità grandissime. Fanno ottenere una rimessa in moto estremamente veloce: il V12 riprende a girare entro 180 millisecondi, quindi molto più velocemente rispetto a un sistema stop-start convenzionale. In linea con la filosofia della costruzione leggera della Casa, la nuova tecnologia fornisce una riduzione di peso pari a 3 chilogrammi. La classica batteria del veicolo alimenta soltanto i sistemi elettronici, ha dimensioni più piccole e dura praticamente per tutta la vita del veicolo. La seconda tecnologia per migliorare l’efficienza è costituita dal sistema di disattivazione cilindri (Cylinder Deactivation System, CDS). Nel funzionamento a carico ridotto e con velocità di marcia sotto i 135 km/h il CDS disattiva una delle due bancate di cilindri, cosicché il propulsore funzionerà come un sei cilindri in linea. Al minimo azionamento dell'acceleratore, tuttavia, sarà di nuovo disponibile tutta la performance esuberante che il V12 realizza con i suoi 700 CV (515 kW). Sia il CDS che il sistema stop-start lavorano con velocità estrema, praticamente senza che il guidatore se ne accorga e senza penalizzare minimamente l'affascinante emozione di guida. Forniscono però un sensibile miglioramento di efficienza: il consumo combinato dell'Aventador LP 700-4 si riduce del 7%, passando da 17,2 a 16 litri di carburante per 100 chilometri. A velocità autostradale di circa 130 km/h, la riduzione di consumi ed emissioni inquinanti si attesta al 20% circa. Le emissioni CO2 dell’Aventador sono così state ridotte da 398 g/km a 370 g/km. Ulteriormente perfezionato risulta il telaio, ora dotato di molle più rigide e di ammortizzatori ritarati, per fornire alla Aventador 2013 un comportamento più coinvolgente e appassionante ma allo stesso tempo confortevole. Gli aggiornamenti comprendono anche un nuovo tipo di cerchi in lega nel disegno Dione di dimensioni maggiorate: all’anteriore da 20” e al posteriore da 21” con canale più largo. | Automobili Lamborghini S.p.A. Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Raffaello Porro raffaello.porro@lamborghini.com Ufficio Stampa - Italia e Sud Europa Clara Magnanini clara.magnanini@lamborghini.com Ufficio Stampa – Nord Europa Gerald Kahlke gerald.kahlke@lamborghini.com Ufficio Stampa - UK e Middle East Juliet Jarvis juliet@jjc.uk.com Ufficio Stampa - Nord e Sud America Steve Keyes steve.keyes@centigrade.com Eventi Rita Passerini rita.passerini@lamborghini.com Via Modena, 12 40019 Sant’Agata Bolognese Telefono +39 051-6817716 Telefax +39 051-6817737 www.lamborghini.com/press www.thenewsmarket.com/lamborghini |
| --- | --- |

Il carbonio rappresenta un materiale di importanza fondamentale per la costruzione leggera della Lamborghini Aventador, il cui prestigio di supersportiva altamente tecnologica è motivato in misura essenziale dalla sua monoscocca in fibra di carbonio. Ora questo materiale si fa ancora più presente con diversi allestimenti esterni ed interni disponibili in opzione come ad esempio: lo spoiler e le prese d'aria sui paraurti anteriori, il diffusore e le prese d’aria sui paraurti posteriori, alcune rifiniture dello spazio abitativo. Questi dettagli in fibra di carbonio che saranno disponibili dai primi mesi del 2013 definiscono nuovi accenti nel design esclusivo della Lamborghini Aventador.