New Holland Construction lancia la nuova generazione di escavatori gommati

New Holland lancia una nuova generazione di escavatori gommati: la Serie B PRO. I tre nuovi modelli, da 15 a 19 tonnellate, hanno nuovissimi comandi che li rendono perfetti per i lavori di grande precisione; sono inoltre estremamente semplici da operare ed assistere: macchine altamente professionali che abbinano una produttività e un’affidabilità elevate a costi operativi contenuti.

- Alta produttività e grande capacità di sollevamento, grazie a potenza, velocità e stabilità eccezionali

- Elevata precisione, grazie ai nuovissimi comandi ampiamente testati

- Operatività semplice e comfort eccezionale, grazie ai nuovi comandi e al  razionale layout della cabina

- Manutenzione semplice e totale affidabilità, grazie all’accesso da terra ai punti di servizio e al nuovo software di diagnostica

- Prestazioni ed affidabilità collaudate tramite approfonditi test di migliaia di ore

Veloci, potenti e stabili

Gli escavatori gommati della Serie B PRO sono il frutto di un progetto completamente innovativo messo a punto dai tecnici New Holland dell’Engineering di San Mauro Torinese.

In questo stesso stabilimento vengono ora costruiti questi innovativi prodotti che escono dalla stessa linea di montaggio degli escavatori cingolati.

Equipaggiati con motori FPT Industrial, dalle prestazioni superiori, i nuovi escavatori gommati New Holland possono contare su una riserva di potenza e di coppia elevata. Il propulsore massimizza le prestazioni del sistema idraulico a 3 pompe, che supporta la rotazione grazie a una pompa dedicata. Questa pompa consente una rotazione completamente indipendente, dato che non sottrae potenza alle altre funzioni idrauliche e determina una maggiore efficienza e tempi di ciclo più rapidi. Inoltre, il motore di grande cilindrata e il sistema idraulico a 3 pompe comportano una minore usura, aumentando l’affidabilità della macchina.

Il braccio, disponibile in tre lunghezze per ciascun modello, è stato ridisegnato per fornire una forza di strappo eccezionale, maggiore del 5% rispetto ai modelli precedenti. Il PowerBoost automatico si aziona quando serve più potenza, aumentando la pressione fino a 370 bar. Il nuovo design della Serie B PRO ottimizza la distribuzione del peso e minimizza il disassamento del sottocarro, a favore di una stabilità eccezionale e di prestazioni di sollevamento elevate, sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a fornire prestazioni di sollevamento davvero ragguardevoli per un escavatore gommato.

I nuovi assali “heavy-duty” e la trasmissione realizzati da ZF forniscono una trazione eccellente e consentono una velocità massima superiore (35 km/h), riducendo i tempi di spostamento da un cantiere all’altro. Gli assali “heavy-duty” e la maggiore altezza da terra contribuiscono anch’esse all’affidabilità e alla maggiore durata degli escavatori gommati della Serie B PRO.

Nuovi comandi per alta precisione e versatilità

Il sistema elettro-idraulico è stato riprogettato e si affida a una CPU singola integrata al posto dei tre regolatori dei modelli precedenti, con un nuovo software che riduce al minimo i fermi macchina e fornisce una diagnostica chiara. Il nuovo sistema e il nuovo software hanno superato con successo una serie di severi collaudi e ottimizzano prestazioni ed affidabilità.

Il sistema a 3 pompe consente all’operatore di effettuare movimenti simultanei con ogni tipo di carico. I comandi proporzionali e i joystick a basso sforzo, con corsa più lunga, sono ulteriori eccellenti caratteristiche dei nuovi comandi della Serie B PRO, in grado di agevolare applicazioni che richiedono una grande precisione, come il livellamento.

Gli escavatori gommati della Serie B PRO sono campioni in versatilità. L’operatore ha un’ampia scelta di modalità di lavoro che può abbinare alle richieste in termini di prestazioni di ciascuna applicazione. La velocità di rotazione regolabile consente inoltre di aggiustare la potenza e la forza di frenata in base al compito da svolgere. Per le applicazioni speciali, un tasto consente di azionare permanentemente la modalità di freno della rotazione. Quando serve la maggiore precisione possibile, l’operatore può attivare la modalità di livellamento sul joystick sinistro. Anche la gestione della portata e della pressione delle attrezzature è molto semplice e consente di memorizzare fino a 12 combinazioni. Grazie al sistema di gestione delle attrezzature, ai comandi proporzionali e a una vasta gamma di possibili configurazioni, la Serie B PRO è in grado di lavorare con ogni tipo di attrezzatura.

Estremamente confortevole, versatile e semplice da operare

La cabina e i comandi sono stati progettati sulla base delle esigenze dell’operatore, per rendere la gestione della macchina intuitiva e comoda. Il nuovo quadro comandi con schermo LCD e sezione dedicata alla telecamera posteriore dà all’operatore il pieno controllo della macchina. La disposizione razionale dei comandi rende particolarmente semplice le operazioni. Ad esempio, tutti i comandi della traslazione – modalità strada, velocità ridotte, cambio marce e blocco dell’assale – sono raggruppati su un quadro comandi posto sulla colonna dello sterzo. Il cursore per azionare la funzione lama/stabilizzatori è sul joystick di destra, assieme al comando per la direzione della traslazione. Anche le modalità di lavoro e lo “swing brake” (freno della rotazione) sono facili da selezionare.

La cabina spaziosa con sedile pneumatico riscaldato e le ampie superfici vetrate offrono una postazione di lavoro comoda e dall’eccellente visibilità a 360°, aumentata ulteriormente dalla telecamera per visione posteriore. Grazie alla protezione ROPS e FOPS e alla stabilità eccezionale della Serie B PRO, l’operatore può lavorare in tutta tranquillità. La cabina confortevole e i comandi intuitivi gli consentono inoltre di ridurre al minimo la stanchezza e mantenere un’elevata produttività durante tutto il turno di lavoro.

Manutenzione semplice, grande affidabilità e macchine sempre operative

Tutti i punti di servizio principali sono raggruppati e facilmente accessibili da terra, per operazioni di manutenzione veloci ed efficienti. La disposizione affiancata dei radiatori migliora le prestazioni e semplifica la pulizia. Una griglia a rete tiene lontano dai radiatori la sporcizia (polvere e detriti), allungando gli intervalli tra una pulizia e l’altra.

L’assistibilità particolarmente semplificata, unita alla scelta di componenti ‘heavy-duty’ estremamente durevoli come gli assali e gli attacchi benna, nonché i comandi elettro-idraulici e il sistema idraulico a 3-pompe contribuiscono all’elevata affidabilità e durata degli escavatori gommati della Serie B PRO, come dimostrato dal superamento con successo delle migliaia di ore di prova previste dal severo protocollo di collaudo di questi nuovi escavatori.

Gli escavatori gommati della Serie B PRO in  breve:

WE150B		WE170B		WE190B

Potenza netta (ISO):		90 kW			105 kW			118 kW

Massima portata idraulica

(pompe principali):		280 l/mn		288 l/mn		288 l/mn

Pompa rotazione:		70 l/mn			72 l/mn			101 l/m

Forza di traino:			86 kN			92 kN			112 kN

Velocità max:			35 km/h			35 km/h			35 km/h

Forza di scavo benna:		99.5 kN			112 kN			136 kN

Forza di scavo braccio:		72.9 kN			73.8 kN			91 kN

Peso operativo PL (con lama):	15.6 t			17.2 t			18.6 t

Peso operativo P2AL

(lama e stabilizzatori):	16.4 t			18.0 t			19.5 t

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: www.newholland-tools.com/press-kit

Torino, 9 novembre 2012

New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine movimento terra, con una rete di 800 concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi.L'azienda riunisce la forza e le risorse di un'organizzazione globale in ambito commerciale, industriale e finanziario.Grazie all'esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto origine, New Holland vanta prodotti di qualità, all'avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle norme ambientali. New Holland Construction è un marchio di CNH Global N.V.,  la cui quota di maggioranza è controllata da Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.newholland.com.

Ufficio Stampa

Emesso da:

ALARCON & HARRIS

Susanna Laino

Mob: +39 389 474 63 76

E-mail: susanna.laino@alarconyharris.com