Wirtschaftlich arbeiten mit dem FleetForce-Telematik-System von New Holland Construction

Mit FleetForce haben Flottenmanager Ihre Maschinen jederzeit unter Kontrolle und können ihren Einsatz und ihre Nutzung optimieren, Betriebszeiten maximieren und die Sicherheit auf der Baustelle erhöhen. Dies bedeutet eine Gewinnsteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungs- und Betriebskosten.

- Überwachung des Standortes und der Nutzung einzelner Maschinen für optimierten Einsatz und Produktivität

- Wartung und Instandhaltung für eine optimale Leistung der Flotte und eine verlängerte Nutzungsdauer

- Erhöhte Sicherheit mit Geo-Fencing-Funktionen und Warnmeldungen bei der Erkennung von Bewegungen nach Arbeitsende

- Vereinfachte Back-Office-Verwaltung mit geleisteten Arbeitsstunden und Leistungsberichten

- Abonnement-Angebote mit einer Laufzeit von drei Jahren: Einfaches Abonnement (Basic) für die Compact Line; Erweitertes Abonnement (Advanced) für die Heavy Line

Maximale Produktivität und optimale Effizienz

Mit FleetForce können Flottenmanager ihren Maschinen einzelnen Standorte zuordnen und Maschinen beim Einsatz, auf Fahrten zwischen zwei Baustellen und im Stillstand überwachen. Auf diese Weise erkennen Flottenmanager rechtzeitig die Unter- oder Überlastung von Maschinen und können deren Einsatz und Nutzung optimieren, um unnötige Stillstandszeiten zu vermeiden. Die Nutzungsinformationen zeigen frühzeitig Unregelmäßigkeiten auf, so dass Flottenmanager schnell reagieren können, um Probleme zu vermeiden. Die Leistungsanalyse, die auch Motorlastdaten enthält, kann für einen Leistungsvergleich der Maschinen herangezogen werden, der langfristige Trends beim Kraftstoffverbrauch verdeutlicht.

Geplante Wartung und Instandhaltung für eine leistungsstarke Flotte

FleetForce erleichtert Flottenmanagern die regelmäßige Durchführung gründlicher Wartungsarbeiten durch automatische Wartungsmeldungen.  Dies vereinfacht die Einhaltung von Wartungsintervallen, die Aufstellung von Arbeitsverteilungsplänen und die Bestellung von Ersatzteilen.

Bei Störungen sendet FleetForce ebenfalls Warnmeldungen, so dass Flottenmanager sofort die notwendigen Maßnahmen ergreifen und einen möglichen Ausfall verhindern können.

Der entsprechende New Holland-Händler hat ebenfalls Zugang zur Wartungsplanung und zu Maschinenzustandsdaten, wie Temperatur, Druck und CAN-Bus-Parameter.  So kann er Diagnosen erstellen und den Flottenmanager proaktiv unterstützen.

Massimiliano Sala, Telematics Europe Product Manager, betont die Vorteile dieser Funktion: „Sobald der Service-Manager Ihres Händlers auf der Baustelle eine Abweichung von den Standardwerten beobachtet, benachrichtigt er den Kunden und ist auch oftmals in der Lage, direkt die Ursachen zu erklären.“

Geo-Fencing-Funktion und Kontrolle nach Arbeitsende für eine erhöhte Sicherheit

Mit FleetForce steht auch eine Geo-Fencing-Funktion zur Verfügung, die eine Warnmeldung sendet, sobald eine Maschine von der Baustelle oder aus einem bestimmten geografischen Bereich entfernt wird. Die unbefugte Nutzung einer Maschine nah Arbeitsende kann mithilfe des Kontroll- und Bewegungserkennungsdienstes verhindert werden.

Interessant für Mietunternehmen

FleetForce erleichtert die Überwachung von Mietmaschinenflotten und die Aufstellung von Arbeitsverteilungsplänen sowie die Einhaltung von Wartungsintervallen und das Verhindern möglicher Ausfälle infolge abweichender Leistungsdaten. Für Kunden eines Mietunternehmens sind die von FleetForce bereitgestellten Leistungsdaten ein überzeugendes Argument, wenn es um die Wahl der besten Maschine geht, wie Massimiliano Sala zu berichten weiß: „Sie können dem Kunden sowohl den tatsächlichen als auch den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch vorlegen, so dass er diese Angaben mit den Zahlen anderer Modelle vergleichen kann. Das schlagende Argument für die kommerzielle Nutzung zu Gunsten der Maschinen von New Holland ist ihre außergewöhnlich hohe Kraftstoffeffizienz.“

Zwei Abonnement-Angebote

FleetForce ist in zwei Abonnement-Angeboten mit einer Laufzeit von drei Jahren enthalten, die sich in der Detailgenauigkeit der bereitgestellten Informationen unterscheiden. Das einfache Abonnement (Basic) bezieht sich auf die kompakte Baureihe und umfasst wesentliche Leistungsdaten sowie eine Bewegungserkennungs- und GPS-Ortungsfunktion zur Bereitstellung von Informationen und Berichten. Das erweiterte Abonnement (Advanced) für die schwere Baureihe ermöglicht eine nahtlose Integration über das CAN-Bus-Datensystem der Maschine und protokolliert eine umfangreiche Liste von Leistungsmerkmalen.

Erleben Sie FleetForce auf der Bauma 2013

Ein Bereich auf dem Messestand von New Holland auf der Bauma 2013 ist speziell dem Thema FleetForce gewidmet. Hier können Besucher und Journalisten aus erster Hand erfahren, wie das System das System arbeitet.

FleetForce Informationen online

Interessierte könne zusätzliche Informationen auf einer besonderen Internetseite mit dem Thema FleetForce unter der Adresse www.newholland.com finden.

Turin, den15. April 2013

Von unserer Website können Sie Texte, Videos und Bilddateien in hoher Auflösung (JPG 300 DPI, CMYK) zu dieser Pressemeldung herunterladen: www.newholland-tools.com/press-kit

New Holland Construction ist ein weltweiter Hersteller und Full Liner von Maschinen für die Erdbewegung mit einem Netz von 800 Vertragshändlern und mehr als 2.100 Standorten in 100 Ländern. Das Unternehmen vereint die Leistungsstärke und die Ressourcen einer weltweiten Organisation in den Bereichen Handel, Industrie und Finanzen. Als Anbieter zahlreicher Traditionsmarken verkauft New Holland Qualitätsprodukte auf dem neuesten Stand der Technik, die alle geltenden Sicherheitsnormen und Umweltvorschriften einhalten. New Holland Construction ist eine Marke der CNH Global N.V., einer Tochtergesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Fiat Industrial S.p.A. (Fi.Mi).

Weitere Informationen finden Sie online unter  www.newholland.com.

Pressekontakt:

C2 Marketing für ALARCON & HARRIS

Lutz Holthaus

Tel: +49 (0)2392 913 465

Tel: +49 (0)2392 913 464

E-Mail: presseservice@c2marketing.de