10 de novembro de 2019

A New Holland lança as carregadoras de rodas W170D e W190D em conformidade com a Fase V

- Tecnologia Hi-eSCR2: conformidade com a Fase V, potência e eficiência de combustível

- Novas versões Tool Carrier: ideais para realizar várias tarefas na exploração

A New Holland Agriculture apresenta a sua tecnologia HI-eSCR2 nos dois modelos de topo da sua gama de carregadoras de rodas: o W170D e o W190D. Com esta solução, as carregadoras de rodas estão em conformidade com as normas sobre emissões Fase V, mantendo simultaneamente o potente desempenho e o excecional eficiência de combustível da máquina. O modelo W170D está agora também disponível na versão Tool Carrier, ideal para a realização de várias tarefas na exploração.

Enrica Oderda, Responsável Europeu de Marketing de Produto, afirmou: “As carregadoras de rodas da série D foram concebidas para agricultores em grande escala, prestadores de serviços, operadores de compostagem e agricultores de biogás, para os quais o desempenho de carregamento é crucial.  Os motores proporcionam um desempenho potente com uma excelente eficiência do combustível. Equipados agora com tecnologia HI-eSCR2, os dois modelos de topo combinam-na com um desempenho ambiental ainda melhor.”

Tecnologia Hi-eSCR2: conformidade com a Fase V, potência e eficiência de combustível

Os requisitos da Fase V centram-se nas partículas resultantes da combustão, reduzindo o limite das partículas em 40% em comparação com a Fase IV e introduzem um novo limite para a quantidade. A New Holland atinge esta redução com a tecnologia IH-eSCR2 desenvolvida pela FPT Industrial, que se baseia na Redução Catalítica Seletiva no Filtro para decompor o NOx em azoto e água através da injeção de ureia, enquanto as partículas são oxidadas pelo NO2.

Com esta solução, que não possui Recirculação dos Gases de Escape, o motor proporciona as mesmas vantagens de desempenho da excelente resposta transitória, binário reduzido e eficiência de combustível que fazem destacar as carregadoras de rodas Tier 4B da New Holland. Além disso, a estratégia de gestão do catalisador garante que o sistema pós-tratamento mantém a sua eficiência com impacto mínimo no funcionamento da máquina.

Este sistema não requer manutenção, não necessita de substituição do filtro nem limpeza mecânica dos componentes durante todo o seu ciclo de vida, reduzindo assim os custos operacionais e o tempo de manutenção.

Uma vantagem adicional da solução HI-eSCR2 é o facto de não requerer alterações de disposição ou de dimensão em comparação com o sistema de pós-tratamento Tier 4B, de modo que a excelente visibilidade das carregadoras de rodas da série D é mantida.

Novas versões Tool Carrier: ideais para realizar várias tarefas na exploração

Os modelos W170D e W130D estão agora disponíveis na versão Tool Carrier, equipados com uma lança da carregadora TC que alia elevada capacidade de elevação e cinemática de autonivelamento para proporcionar um elevado desempenho de carregamento e um excelente movimento paralelo em toda a amplitude de elevação. A visibilidade superior no acoplador rápido permite a substituição rápida e segura dos acessórios, proporcionando uma excelente capacidade para realizar múltiplas tarefas, sendo ideais para a pecuária e agricultura mista, produção agrícola destinada à comercialização e unidades de biogás.

| Gamas de funcionamento e desempenho |  | W130D Tool Carrier | W170D Tool Carrier |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoplador rápido |  | Sim | Sim |
| Capacidade de referência do balde | [m3] | 2,0 | 2,4 |
| Altura dos pinos de articulação | [m] | 3,96 | 4,16 |
| Altura de descarga a 45° à altura total | [m] | 2,57 | 2,80 |
| Altura operacional total | [m] | 5,23 | 5,51 |
| Alcance do balde numa descarga a 45° | [m] | 1,10 | 1,16 |
| Carga de basculamento — Direita | [kg] | 8300 | 9230 |
| Carga de basculamento — Articulada a 40° | [kg] | 6970 | 7420 |
| Força de arranque | [kg] | 10440 | 11940 |
| Capacidade de elevação a partir do solo | [kg] | 13450 | 13920 |
| Peso operacional da máquina c/ pneus 20.5R25 L3 | [kg] | 13380 | 15390 |

O prestígio da New Holland Agriculture está baseado no êxito dos nossos clientes, empresas de serviços, pecuária, alugadores, viticultores ou profissionais de espaços verdes. Todos podem contar com a mais ampla oferta de produtos e serviços inovadores: uma gama completa, desde tractores até equipamento de colheita e empilhadores telescópicos, apoiada pelos serviços financeiros personalizados de um especialista em agricultura. Uma Rede de Concessionários profissional em todo o mundo, com o compromisso da New Holland para garantir a máxima satisfação de cada um dos clientes. Para mais informações acerca da New Holland visite www.newholland.com.

New Holland Agriculture é uma marca da CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) líder global no setor de bens de capital com experiência industrial reconhecida, uma ampla gama de produtos e presença mundial. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com

https://www.facebook.com/NewHollandPortugal

https://twitter.com/NewHollandAG

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG

Para mais informação:

Gonçalo Carvalho, Comunicações New Holland, + 35 19 17596030, 
email: goncalo.carvalho@newholland.com