10 Listopada 2019 r.

New Holland wprowadza do sprzedaży ładowarki kołowe W170D i W190D spełniające wymogi normy Stage V

- Technologia Hi-eSCR2: zgodność z normą Stage V, moc i niskie zużycie paliwa

- Nowe ramię typu Tool Carrier: idealne do wykonywania prac w gospodarstwie

New Holland Agriculture wprowadza swoją technologię HI-eSCR2 w dwóch topowych modelach ładowarek kołowych - W170D i W190D. Dzięki niej ładowarki kołowe spełniają wymogi normy emisji spalin Stage V bez uszczerbku dla osiągów maszyny i niezwykle niskiego zużycia paliwa. Model W170D jest dostępny w wersji z ramieniem typu Tool Carrier, co czyni z niego idealną maszynę do wykonywaniu wielu prac w gospodarstwie.

Enrica Oderda, Head of product marketing Europe, mówi: Ładowarki kołowe serii D zaprojektowano z myślą o rolnikach posiadających wielkoobszarowe gospodarstwa, zajmujących się produkcją biogazu i usługodawców, którzy wymagają od maszyny dużej wydajności przy pracach przeładunkowych.  Silniki łączą w sobie wyśmienite osiągi i niezwykle niskie zużycie paliwa. Dzięki technologii HI-eSCR2 dwa topowe modele są  jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

Technologia Hi-eSCR2: zgodność z normą Stage V, moc i niskie zużycie paliwa

Wymogi normy Stage V dotyczą głównie powstających w procesie spalania paliwa cząstek stałych i ograniczają ich dopuszczalny poziom w porównaniu z normą Stage IV o 40%. New Holland osiąga ten poziom dzięki zastosowaniu opracowanej przez firmę FPT Industrial technologii HI-eSCR2, która wykorzystuje selektywną redukcję katalityczną zintegrowaną w filtrze (SCRoF), aby rozłożyć tlenki azotu na azot i wodę poprzez wtrysk mocznika, natomiast za utlenianie cząstek stałych odpowiada NO2.

Dzięki temu rozwiązaniu, które obywa się bez recyrkulacji gazów spalinowych, silniki zapewniają takie same osiągi pod względem elastyczności, momentu obrotowego na niskich obrotach i niskiego zużycia paliwa, które cechy wyróżniają ładowarki kołowe marki New Holland spełniające wymogi normy Tier 4B. Ponadto technologia HI-eSCR2 pozwala utrzymać efektywność systemu neutralizacji spalin bez negatywnego wpływu na pracę silnika.

Bezobsługowy system nie wymaga wymiany filtra ani mechanicznego czyszczenia komponentów w całym okresie użytkowania maszyny, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji i ograniczenie nakładów na konserwację.

Kolejną zaletą systemu HI-eSCR2 jest to, że nie wymaga on zmian konstrukcji ani wymiarów w porównaniu z układem oczyszczania spalin stosowanym w celu spełniania wymogów normy Tier 4B, co pozwala zachować wyśmienitą widoczność ładowarek kołowych serii D.

Nowe wersje z ramieniem typu Tool Carrier: idealne maszyny do wykonywania prac w gospodarstwie

Ładowarki kołowe W170D i W130D są oferowane w wersji z ramieniem typu Tool Carrier, wyposażonej w wysięgnik, który łączy w sobie wysoki udźwig z samopoziomującym się mechanizmem kinematycznym i pozwala osiągnąć wysoką wydajność podczas prac przeładunkowych oraz wyjątkowo równoległe przemieszczanie w całym zakresie podnoszenia. Bezproblemowa obsługa szybkozłączy umożliwia szybką i bezpieczną zmianę osprzętu, dzięki czemu maszyna może być z powodzeniem wykorzystywana do wielu prac. Rozwiązanie idealnie sprawdza się w gospodarstwach mieszanych, instalacjach biogazu oraz u producentów roślin.

| Zakres pracy i parametry |  | W130D z ramieniem Tool Carrier | W170D z ramieniem Tool Carrier |
| --- | --- | --- | --- |
| Szybkozłącze |  | Tak | Tak |
| Pojemność łyżki | (m3) | 2,0 | 2,4 |
| Wysokość położenia sworznia zawiasu | (m) | 3,96 | 4,16 |
| Maksymalna wysokość rozładunku przy kącie 45° | (m) | 2,57 | 2,80 |
| Całkowita wysokość robocza | (m) | 5,23 | 5,51 |
| Zasięg łyżki przy kącie zrzutu 45° | (m) | 1,10 | 1,16 |
| Obciążenie wywracające przy ustawieniu na wprost | (kg) | 8300 | 9230 |
| Obciążenie wywracające przy skręcie przegubu pod kątem 40° | (kg) | 6970 | 7420 |
| Siła zrywania | (kg) | 10440 | 11940 |
| Udźwig z poziomu gruntu | (kg) | 13450 | 13920 |
| Masa użytkowa maszyny z oponami 20.5R25 L3 | (kg) | 13380 | 15390 |

Na opinię o marce New Holland Agriculture składa się powodzenie naszych klientów, producentów upraw i inwentarza, dostawców, winnic i dzierżawców. Przygotowaliśmy dla nich najszerszą ofertę nowoczesnych produktów i usług: pełną linię sprzętu od traktorów przez maszyny żniwne ładowarki teleskopowe, prasy i sieczkarnie samobieżne oraz usługi finansowe dostosowane do ich potrzeb i możliwości przez specjalistę z dziedziny rolnictwa. Partnerem finansowym marki New Holland jest CNH Capital, która stanowi źródło finansowania kapitału obrotowego i floty dealerów oraz oferuje konkurencyjne rozwiązania w zakresie finansowania zakupów i leasingu przez klientów nowego, a także używanego sprzętu. Profesjonalna sieć dealerów na całym świecie oraz dążenie marki New Holland do doskonałości gwarantują wyjątkową obsługę każdego klienta. Więcej informacji na temat marki New Holland można znaleźć w witrynie internetowej www.newholland.com

New Holland jest marką CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) światowego lidera na rynku dóbr kapitałowych. Firma szczyci się ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasiegiem dzialania. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.cnhindustrial.com

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculturePolska

https://twitter.com/NewHollandAG

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG

Kontakt dla prasy:

Joanna Kajkowska, tel: +48 24 2679703, email: joanna.kajkowska@newholland.com

Agnieszka Nowakowska , tel: +48 600 073 558, email:agnieszka.nowakowska@epcreatives.pl