10 de noviembre de 2019

New Holland lanza las cargadoras de ruedas de gran tamaño W170D y W190D, conformes a la Fase V de emisiones

- Tecnología Hi-eSCR2: potencia, ahorro de combustible y cumplimiento de la Fase V

- Nueva versión “Porta-herramientas”: ideal para múltiples tareas

New Holland Agriculture introduce la tecnología HI-eSCR2 en los dos modelos más potentes de la Serie de cargadoras de ruedas de gran tamaño: W170D y W190D. Con esta solución, estas cargadoras son conformes a la Fase V de emisiones, a la vez que mantienen el rendimiento y un extraordinario ahorro de combustible. El modelo W170D también está ahora disponible en versión “Porta-herramientas”, ideal para realizar múltiples tareas en la explotación.

Enrica Oderda. Directora or Responsable Marketing de producto Europa, afirmó: “Las cargadoras de ruedas de la Serie D se han diseñado pensando en grandes agricultores, contratistas y productores de compost y biogás, para quienes es crucial disponer de gran capacidad de carga.  Los motores desarrollan un gran rendimiento con un excelente ahorro de combustible. Los dos modelos superiores, que ahora incorporan la tecnología HI-eSCR2, combinan todo esto con un mejor comportamiento medioambiental”.

Tecnología Hi-eSCR2: potencia, ahorro de combustible y cumplimiento de la Fase V

Los requisitos de la Fase V se centran en las partículas resultantes de la combustión, reduciendo el límite de materia particulada en un 40% respecto a la normativa anterior e introduciendo un nuevo límite de cantidad. New Holland logra esta reducción con la tecnología HI-eSCR2 desarrollada por FPT Industrial, que se basa en una solución de catalizador reductor para descomponer los NOx en nitrógeno y agua inyectando urea, mientras que las partículas se oxidan mediante la presencia de los NO2.

Gracias a esta solución, exenta de recirculación de gases de escape, el motor presenta las mismas ventajas de rendimiento —excelente capacidad de respuesta, par a bajas revoluciones y ahorro de combustible— por las que destacan las cargadoras de ruedas New Holland. Además, las estrategias concretas de gestión del catalizador garantizan que el sistema de postratamiento mantenga su eficiencia con un impacto mínimo sobre el funcionamiento de la máquina.

Este sistema libre de mantenimiento no requiere de cambio alguno de filtro ni de limpieza mecánica de los componentes durante toda la vida útil de la máquina, reduciendo los costes de explotación y los tiempos de mantenimiento.

Otra ventaja de la solución HI-eSCR2 es que tampoco son necesarios cambios dimensionales o de diseño respecto al sistema de postratamiento de sus antecesoras, por lo que se mantiene la excelente visibilidad de las cargadoras de ruedas de la Serie D.

Nueva versión “Porta-herramientas”: ideal para múltiples tareas

Los modelos W170D y W130D están ahora disponibles en versión “Porta-herramientas”, incorporando un brazo de carga que combina una gran capacidad de elevación y cinemática autonivelante para ofrecer una alta capacidad de carga y un excelente movimiento paralelo en todo el rango de elevación. La extraordinaria visibilidad del enganche rápido permite cambiar los implementos con rapidez y seguridad, ofreciendo una excelente versatilidad que resulta ideal para actividades agrícolas, ganaderas y de generación de biogás.

| Características |  | W130D Porta-herramientas | W170D Porta-herramientas |
| --- | --- | --- | --- |
| Enganche rápido |  | Sí | Sí |
| Capacidad de cuchara de referencia | [m3] | 2,0 | 2,4 |
| Altura al bulón | [m] | 3,96 | 4,16 |
| Altura de descarga a 45° | [m] | 2,57 | 2,80 |
| Altura de trabajo operativa | [m] | 5,23 | 5,51 |
| Alcance (cuchara a 45°) | [m] | 1,10 | 1,16 |
| Carga de vuelco (máquina recta) | [kg] | 8.300 | 9.230 |
| Carga de vuelco (máquina a 40º) | [kg] | 6.970 | 7.420 |
| Fuerza de arranque | [kg] | 10.440 | 11.940 |
| Capacidad de elevación desde el suelo | [kg] | 13.450 | 13.920 |
| Peso operativo (neumáticos 20.5 R25 L3) | [kg] | 13.380 | 15.390 |

El prestigio de New Holland Agriculture se basa en el éxito de nuestros clientes: empresas de servicio, ganaderos, contratistas, viticultores o profesionales de los espacios verdes. Todos pueden contar con la más amplia oferta de productos innovadores y servicios: una gama completa, desde tractores hasta maquinaria de recolección y manipuladoras telescópicas, respaldada por los servicios financieros personalizados de un especialista en agricultura. Dispone de una profesional Red de Concesionarios en todo el mundo, que cuenta con el compromiso de New Holland para garantizar la máxima satisfacción de cada uno de los clientes. Para más información sobre New Holland, visite www.newholland.com

New Holland es una marca de CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI  / MI:CNHI): un líder global en el sector de bienes de equipo con una reconocida experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Más información en la página web corporativa: www.cnhindustrial.com

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculture

https://twitter.com/NewHollandAG

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG

Para mayor información:

Carlos Jiménez, Comunicaciones New Holland, 91.660.22.68, 
email: carlos.jimenez@newholland.com