10 November 2019

New Holland lancerer W170D og W190D hjullæssere, der lever op til Stage V kravene

- Hi-eSCR2 teknologi: Lever op til Stage V kravene, med høj effekt og effektiv brændstofudnyttelse

- Nye Tool Carrier versioner: perfekt til de mange opgaver på bedriften

New Holland Agriculture lancerer  HI-eSCR2 teknologi på de to topmodeller i serien af hjullæssere, W170D og W190D. Med denne løsning lever hjullæsserne op til Stage V emissionskravene, og samtidig bibeholdes maskinens høje ydelse og fremragende brændstoføkonomi. W170D fås nu også i en Tool Carrier version, perfekt til de mange opgaver på bedriften.

Enrica Oderda, leder af Product Marketing Europe, udtaler: “D seriens hjullæssere er udviklet til brug på store landbrugsbedrifter, maskinstationer, komposteringsvirksomheder samt hos producenter af biogas, hvor en stor læssekapacitet er vigtig.  Motorerne er højtydende og har en rigtig god brændstofudnyttelse. Og med HI-eSCR2 teknologi er de to topmodeller blevet endnu mere miljøvenlige.”

Hi-eSCR2 teknologi: Lever op til Stage V kravene, med høj effekt og effektiv brændstofudnyttelse

Stage V kravene fokuserer på partikler, som dannes ved forbrænding, og grænsen for partikeludledning er sænket 40% sammenlignet med Stage IV. New Holland opnår denne reduktion med IH-eSCR2 teknologi udviklet af FPT Industrial, hvor der sker en selektiv katalytisk reduktion i filteret for at nedbryde NOx til nitrogen og vand ved at indsprøjte carbamid, mens partiklerne oxideres med NO2.

Med denne løsning uden recirkulation af udstødningsgas har motoren samme ydelse, rigtig god belastningsrespons, maks. drejningsmoment ved et lavt omdrejningstal og en god brændstoføkonomi, som det kendes på New Hollands Tier 4B hjullæssere. Endvidere sikrer styringen af katalysatoren, at efterbehandlingssystemet opretholder effektiviteten med minimal påvirkning af maskinens drift.

Det vedligeholdelsesfri system kræver hverken filterudskiftning eller mekanisk rensning af komponenter i hele maskinens levetid, hvilket reducerer driftsomkostningerne og tiden brugt på vedligeholdelse.

En yderligere fordel ved HI-eSCR2 løsningen er, at den ikke kræver ændringer af design eller mål sammenlignet med Tier 4B efterbehandlingssystemet, så det fremragende udsyn på D seriens hjullæssere bibeholdes.

Nye Tool Carrier versioner - perfekt til de mange opgaver på bedriften

W170D og W130D fås nu i en Tool Carrier version med TC læssebom, der kombinerer høj løftekapacitet og selvnivellerende kinematik, hvilket giver høj læssekapacitet og rigtig god parallel bevægelse i hele løfteområdet. Fremragende udsyn til hurtigskiftet gør det muligt at skifte redskaber hurtigt og sikkert, hvilket gør maskinen meget alsidig og perfekt til kvægbrug og bedrifter med blandet produktion, agerbrug og biogasanlæg.

| Arbejdsområde og ydelse |  | W130D Tool Carrier | W170D Tool Carrier |
| --- | --- | --- | --- |
| Hurtigskift |  | Ja | ja |
| Referenceskovlens kapacitet | [m3] | 2,0 | 2,4 |
| Hængselbolt højde | [m] | 3,96 | 4,16 |
| Tømmehøjde ved 45° i fuld højde | [m] | 2,57 | 2,80 |
| Arbejdshøjde generelt | [m] | 5,23 | 5,51 |
| Skovl rækkevidde ved 45° tømning | [m] | 1,10 | 1,16 |
| Tippelast - lige | [kg] | 8300 | 9230 |
| Tippelast - ved 40° drejning | [kg] | 6970 | 7420 |
| Brydekraft | [kg] | 10440 | 11940 |
| Løftekapacitet fra jorden | [kg] | 13450 | 13920 |
| Maskinens driftsvægt med 20.5R25 L3 dæk | [kg] | 13380 | 15390 |

New Holland Agriculture’s omdømme bygger på kundernes succes. Markbrug, kvægbrug, maskinstationer, offentlige, have/park området tilbydes alle et bredt udvalg af avancerede produkter og service. Et komplet produktudvalg fra traktorer til høstmaskiner og entreprenørmateriel. Alt med mulighed for individuel finansiering fra specialister på området. Et professionelt verdensomspæn-dende forhandlernet og New Hollands ekspertise garanterer den optimale kundetilfredshed. Besøg www.newholland.dk for yderligere information.

New Holland Agriculture er et mærke under CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) en global leder inden for kapitalgoder med omfattende brancheerfaring, et stort produktsortiment og global tilstedeværelse.

Yderligere oplysninger kan ses på virksomhedens hjemmeside: www.cnhindustrial.com

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculture

https://twitter.com/NewHollandAG

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG

For yderligere information:

Thomas Pedersen, Marketing Manager New Holland Ag, Danmark & Sverige. 
Mobil: +45 61 22 06 71, email: thomas.pedersen@newholland.com

Se også pressesektionen på www.newholland.dk for tidligere pressemeddelelser og fotos.